## ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

### 1. Qui hoạch dự án Thủy điện

### 1.1 Danh mục các dự án

Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có thể lắp đặt nhiều trạm thuỷ điện có công suất từ (5-50) kW/trạm và khoảng 2.000 trạm thuỷ điện cực nhỏ có công suất (0,2-1) kW/trạm, với công suất ước tính khoảng 2.500 kW. Giai đoạn năm 2035 dự kiến lắp đặt 700 trạm thuỷ điện cực nhỏ có công suất (200-500)W/trạm với tổng công suất khoảng 324 kW tại các xã thuộc huyện miền núi. Với tổng mức đầu tư 3,2 tỷ đồng.

Bảng 1: Các dự án thuỷ điện dự kiến đưa vào qui hoạch khai thác

| TT | Nhà máy thuỷ điện | Địa điểm | Công suất (MW) | Đấu nối |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sông Lô | Đoan Hùng | 105 | 110kV |
| 2 | Suối Cái | Xã Yên Lương, huyện Thanh Sơn |  | 35kV |
| 3 | Sông Bứa | Xã Lai Đồng, huyện Tân Sơn |  | 35kV |

### 1.2 Quy hoach phát triển thủy điện

- Dự kiến phân kỳ xây dựng

Chi tiết dự kiến qui hoạch thủy điện nhỏ của tỉnh như sau:

Bảng 2:  Phân kỳ dự kiến xây dựng dự án thủy điện nhỏ

giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 tỉnh Phú Thọ

| Loại | Giai đoạn 2016-2025 | Giai đoạn 2026-2035 |
| --- | --- | --- |
|  | Số lượng (DA) | Nlm (MW) | Số lượng (DA) | Nlm (MW) |
| Thủy điện cực nhỏ | (400)* | (0,185)** | (300)* | (0,139)** |
| Tổng | 400 | 0,185 | 300 | 0,139 |

- Dự kiến phân kỳ đầu tư

- Xuất đầu tư xây dựng cho 1 kW nhà máy thuỷ điện: 24.744.200 đồng/kW

- Xuất đầu tư xây dựng cho 1 kW trạm thuỷ điện (200-500W): 1.090,48 USD/kW

- Xuất đầu tư xây dựng cho 1 kW trạm thuỷ điện kết hợp với thuỷ lợi: 1000 USD/kW

- Số giờ vận hành trong một năm: 3.000 giờ/năm

- Cơ cấu chi phí trong tổng mức đầu tư:

Tỷ lệ chi phí thiết bị:    23,93%

Tỷ lệ chi phí xây dựng: 58,72%

Tỷ lệ chi phí khác:         17,35%

- Chi phí vận hành bảo dưỡng (O&M): 1% Tổng mức đầu tư

- Tuổi thọ trung bình: 30 Năm

Bảng 3:  Phân kỳ đầu tư dự án thủy điện nhỏ giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 tỉnh Phú Thọ

| Loại | Giai đoạn 2016-2025 | Giai đoạn 2026-2035 |
| --- | --- | --- |
|  | Số lg (DA) | Nlm (MW) | Sản lượng điện MWh/năm | Tổng mức đầu tư (x 109đồng) | Số lg DA | Nlm (MW) | Tổng mức đầu tư (x 109đồng) |
| T. điện cực nhỏ | (400)* | (0,185)** | - | 1,83 | (300)* | (0,139)** | 1,37 |
| Tổng | 400 | 0,185 |  | 1,83 | 300 | 0,139 | 1,37 |

### 2. Nhiên liệu sinh học

Bảng 4: Quy hoạch phát triển sản xuất ethanol giai đoạn 2016-2025, xét đến 2035

| Tên sản phẩm | Đơn vị | Giai đoạn từ 2016-2025 | Giai đoạn từ 2026-2035 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ethanol | Triệu lít/năm | 13,7 | 13,4 |
| Quy đổi năng lượng | MWh/năm | 37.300 | 36.470 |
| Tổng | 13,7 | 13,4 |

Bảng 5: Tổng mức đầu tư dự kiến phát triển sản xuất ethanol học giai đoạn từ 2016-2025, có xét đến 2035

|  | Giai đoạn từ 2016-2025 | Giai đoạn từ 2026-2035 |
| --- | --- | --- |
| Tổng số dự án ethanol | 1 | 1 |
| Công suất vùng dự kiến (triệu lít/năm) | 13,7 | 13,4 |
| Suất đầu tư công nghệ Trung Quốc (USD/lít công suất) | 0,36 | 0,36 |
| Tổng mức đầu tư công nghệ Trung Quốc (triệu USD) | 4,932 | 4,824 |
| Suất đầu tư công nghệ Mỹ, Châu Âu (USD/lít công suất) | 0,8 | 0,8 |
| Tổng mức đầu tư công nghệ Mỹ, Châu Âu (triệu USD) | 10,96 | 10,72 |

Bảng 6: Tổng quy hoạch phát triển điện năng lượng tái tạo giai đoạn từ 2016-2025, có xét đến 2035

| Loại | Giai đoạn 2016-2025 | Giai đoạn 2026-2035 |
| --- | --- | --- |
|  | Số lg (DA) | Nlm (MW) | Tổng mức đầu tư (x 109đồng) | Số lg DA | Nlm (MW) | Tổng mức đầu tư (x 109đồng) |
| Thuỷ điện nhỏ | 400 | 0,185 | 1,83 | 300 | 0,139 | 1,37 |
| Nhiên liệu sinh học | 01 | 5,329 | 106,891 | 01 | 5,21 | 104,551 |